## Slide 1: Αναδρομική Ling Αρχιτεκτονική για αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Βάσιλας Κωνσταντίνος
Επιβλέπον : Βέργος Χαρίδημος

## Slide 2: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Βασική θεωρία δυαδικής αθροισης
Prefix τοπολογίες
Ling και Jackson παραγοντοποιήσεις
Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Σχεδιασμός του νέου αθροιστή
Μετρήσεις, Συγκρίσεις και αποτελέσματα

## Slide 3
Δυαδικός αθροιστής Διάδοσης κρατουμένου
Απλός Σχεδιασμός
Μεγάλες Καθυστερήσεις
Notes: Τί είναι HA, FA
Διαφορά αθροιστή με – και χωρίς κρατούμενο εισόδου

## Slide 4
Αθροιστής Πρόβλεψης Κρατουμένου
(Carry Look Ahead)
Μειονεκτήματα
Επιπλέον υλικό  Εμβαδόν και κατανάλωση ενέργειας
Πολυπλοκότητα
Πλεονεκτήματα
Χαμηλότερες καθυστερήσεις
Notes: Τι είναι το σήμα g
Τι εινια το σήμα p

## Slide 5
Πρόβλεψη των κρατουμένων
c3 = g3+p3(g2+p2(g1+p1(g0+p0cin))))
Notes: > Δείξε πως γίνεται η διάδοση του κρατουμένου εισόδου στο κρατούμενο εξόδου στον CLA και RCA

## Slide 6
Αθροιστές Προθέματος Prefix Adders
) = (gi + pigk, pipk)
(Gi, Pi) (Gk, Pk) = (Gi + PiGk, PiPk)
Απλή Σειριακή δομή του CLA Σε προθεματική έκφραση
(G0,P0) = (g0,p0)
(Gi, Pi ) = (gi, pi ) (Gi-1,Pi-1)
Πώς υπολογίζονται τα κρατούμενα ?
Notes: Τί είναι το G
Τι ειναι το P

## Slide 7
J. Sklansky (1960)
Kogge-Stone (1973)
Brent-Kung (1982)
Levels : log2n
Fan-Out : 2
Area : n(log2n-1)+1
Levels : log2n
Fan-Out : n/2 + 1
Nodes : n/2*log2n
Levels : 2*log2n-1
Fan-Out : log2n+1
Area : 2(n-1)-log2n
Notes: Ποιο είναι πιο γρήγορο ?

## Slide 8
Προθεματικός αθροιστής
με κρατούμενο εισόδου
ci = Gi:0 + Pi:0c-1
Πρόσθεση ενός ακόμα επιπέδου
Το σήμα cin οδηγεί n κόμβους για τον υπολογισμό των κρατουμένων
Notes: > Δεν είναι η μοναδική δομή, είναι μια πιθανή όμως και όχι αναγκαστικά η καλύτερη

## Slide 9
gi = gi * pi
Gi:j = gi + pigi-1 + … + pipi-1…pj+1gj
= pi [ gi + gi-1 + … + pi-1…pj+1gj ]
= pi* Hi:j
Sumi = ( pi-1 * Hi-1:0 ) xi
Sumi = Hi-1:0 ? ( pi-1 xi ) : xi
Ling
Notes: Τι είναι το x
Σε κάποιες δημοσιεύσεις ορίζουν τον όρο P με XOR και χρησιμοποιούν τον όρο nk για τον αντίστοιχο P με ΟR

## Slide 10
Jackson
G4:0 = g4 + p4g3 + p4p3g2 + p4p3p2g1 + p4p3p2p1g0
= p4 * [ g4 + g3 + p3g2 + p3p2g1 + p3p2p1g0 ]
= (g4 + p4p3) * [ g4 + g3 + g2 + p2g1 + p2p1g0 ]
= (g4 + p4g3 + p4p3p2) * [ g4 + g3 + g2 + g1 + p1g0 ]
Gi:j = Di:k [ Bi:k + Gk-1:j ]
Gi:j = Di:k * Ri-k+1i:j
Di:j = Gi:j+1 + Pi:j
Bi:j = gi + gi-1 + … + gj
Ri-k+1i:j = Bi:k + Gk-1:j
Qi-m-1i:j = Pi:m * Dm-1:j

## Slide 11
Jackson Αναδρομικές Εφαρμογές
Radix - 2:
R = R1 + Q*R2
R = R1 + R2
Q = Q1*Q2
Q = Q1 ( R1 + Q2 )
Radix - 4:
R = R1 + Q1R2 + Q1Q2R3 +Q1Q2Q3R4
R = R1 + R2 + Q1R3 + Q1Q2R4
R = R1 + R2 + R3 + Q1R4
R = R1 + R2 + R3 + R4
Q = Q1( R1 + Q2( R2 + Q3(R3 +Q4)))
Q = Q1 * Q2( R2 + Q3(R3 +Q4))
Q = Q1 * Q2 * Q3(R3 +Q4)
Q = Q1 * Q2 * Q3 * Q4
Show Real Equations

## Slide 12
sumi = Gi-1:0 xi
sumi = ( Di-1Ri-1 ) xi
sumi = Ri-1 ? (Di-1 xi ) : xi
Άθροισμα Jackson

## Slide 13
Σχεδιαστικές Συμβουλές για Jackson Αθροιστές
Η κατασκευή του σήματος D πρέπει να γίνεται πριν από το σήμα R
Η κατασκευή του D να γίνεται από σήματα R και Q που έχουν είδη υλοποιηθεί
Αν η κατασκευή του όρου D γίνει με υλοποιημένο σήμα R τότε αυτό το R να μην ανήκει στο τελευταίο επίπεδο του αθροιστή

## Slide 14
Αθροιστές υπολοίπου 2n-1

## Slide 15
Προθεματικοί Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Βασική εξίσωση κρατουμένου
G’i = Gi + PiGn-1

## Slide 16
Προθεματικοί Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
G*i = Gi:0 + Pi:0Gn-1:0
= Gi:0 + Pi:0 ( Gn-1:i+1 + Pn-1:i+1 Gi:0 )
= Gi:0 + Pi:0Gn-1:i+1 + Pn-1:0Gi:0
= Gi:0 ( 1 + Pn-1:0 ) + Pi:0Gn-1:i+1
= Gi:0 + Pi:0Gn-1:i+1

## Slide 17
Παρουσίαση μιας έκφρασης για την διευκόλυνση διατύπωσης των εξισώσεων
Εναλλακτική λοιπόν διατύπωση για τους αθροιστές 2n-1
(G*i,P*i) = ( Gi:i+1 , Pi:i+1 )
Παράδειγμα
G1:6 = g1 + p1g0 + p1p0g7 + p1p0p7g6
G4:5 = G*4

## Slide 18
Τεχνικές Αραίωσης ( Sparseness )
Sparse-1
Sparse-2

## Slide 19
Ανάπτυξη των αθροιστών υπολοίπου 2n-1
Prefix
Ling
Jackson
16
32
8
32
64
64
16
8
16
32
8
64
Sparse-1
Sparse-2
Sparse-4
Sparse-1
Sparse-2
Sparse-4

## Slide 20
Αρχιτεκτονική δομή των αθροιστών
gi , pi , xi
Radix - 2
Radix - 4
SUM 8-bit
gi , pi , xi
Radix - 4
Radix - 4
SUM 16-bit
gi , pi , xi
Radix - 2
Radix - 4
Radix - 4
gi , pi , xi
Radix - 4
Radix - 4
Radix - 4
SUM 32-bit
SUM 64-bit
G1, H1, R1
G2, H2, R2
G1, H1, R1
G2, H2, R2
G1, H1, R1
G1, H1, R1
G2, H2, R2
G2, H2, R2
G3, H3, R3
G3, H3, R3
Μήκος Εισόδου | Radix κάθε επιπέδου
8 bit | 2x4
16 bit | 4x4
32 bit | 2x4x4
64 bit | 4x4x4

## Slide 21
Βασική Αρχιτεκτονική του 28-1 αθροιστή υπολοίπου

## Slide 22
Δομή του κώδικα HDL
_gpx
ai
bi
gi
pi
xi

## Slide 23
Διαδικασία ελέγχου ορθής λειτουργίας

## Slide 24
Αλγεβρική περιγραφή των αθροιστών που αναπτύχθηκαν

## Slide 25
Jackson 16-bit
Jackson 8-bit
Jackson 32-bit
Jackson 64-bit

## Slide 26
Σύνθεση
Design Compiler της Synopsys
Bottom – up
Τοπογραφική και μη
Χωρίς περιορισμούς
Βιβλιοθήκη : Digital Standard Cell Library 32nm της Synopsys

## Slide 27
Chart: Μη τοπογραφικές (ns/bits)
| 8 | 16 | 32 | 64
Prefix | 39 | 50 | 55 | 67
Ling | 39 | 48 | 58 | 65
Jackson | 35 | 43 | 48 | 57
Prefix | 39 | 50 | 55 | 67
Ling | 39 | 48 | 58 | 65
Jackson | 35 | 43 | 48 | 57
Chart: Μη τοπογραφικές (ns/bits) - Sparse 2
| 8 | 16 | 32 | 64
Prefix | 44 | 54 | 60 | 72
Ling | 47 | 53 | 64 | 71
Jackson | 42 | 48 | 53 | 61
Chart: Μη τοπογραφικές (ns/bits) - Sparse 4
| 8 | 16 | 32 | 64
Prefix | 57 | 67 | 73 | 85
Ling | 47 | 52 | 63 | 70
Jackson | 40 | 48 | 52 | 62
Chart: Μη τοπογραφικές - Area nm*nm / bits
| 8 | 16 | 32 | 64
Prefix | 216 | 573 | 1319 | 3100
Ling | 237 | 590 | 1354 | 3170
Jackson | 281 | 634 | 1679 | 4049
Μετρήσεις

## Slide 28
Chart: Τοπογραφικές (ns/bits)
| 8 | 16 | 32 | 64
Prefix | 28 | 38 | 43 | 54
Ling | 31 | 40 | 46 | 58
Jackson | 35 | 39 | 46 | 58
Chart: Τοπογραφικές (ns/bits) - Sparse 2
| 8 | 16 | 32 | 64
Prefix | 330 | 423 | 476 | 571
Ling | 335 | 421 | 486 | 567
Jackson | 343 | 426 | 465 | 559
Chart: Τοπογραφικές (ns/bits) - Sparse 4
| 8 | 16 | 32 | 64
Prefix | 429 | 499 | 560 | 649
Ling | 419 | 501 | 558 | 642
Jackson | 427 | 505 | 550 | 641
Chart: Τοπογραφικές - Area nm*nm / bits
| 8 | 16 | 32 | 64
Prefix | 166 | 398 | 943 | 2147
Ling | 178 | 422 | 992 | 2244
Jackson | 215 | 455 | 1268 | 2960

## Slide 29
29
Συμπεράσματα
Γιατί τα αποτελέσματα μεταξύ Τοπογραφικών και μη έχουν τέτοια απόκλιση ?
Οπότε συμπεραίνουμε :
Τα αποτελέσματα είναι θετικά στις μη τοπογραφικές μετρήσεις. Ενώ στις τοπογραφικές παρατηρείται θετική απόδοση σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Η χρήση των αθροιστών αυτών λόγω του εμβαδού τους είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις που οι περιορισμοί των πόρων είναι ελαστικοί.

## Slide 30
Τέλος
Σας Ευχαριστώ
Καλό Καλοκαίρι