## Slide 1: Αναδρομική Ling Αρχιτεκτονική για αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Βάσιλας Κωνσταντίνος
Επιβλέπον : Βέργος Χαρίδημος

## Slide 2: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Βασικές οικογένειες αθροιστών
Prefix τοπολογίες
Ling και Jackson παραγοντοποιήσεις
Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Σχεδιασμός του νέου αθροιστή
Μετρήσεις, Συγκρίσεις και αποτελέσματα

## Slide 3
Δυαδικός αθροιστής Διάδοσης κρατουμένου
Απλός Σχεδιασμός
Μεγάλες Καθυστερήσεις

## Slide 4
Αθροιστής Πρόβλεψης Κρατουμένου
(Carry Look Ahead)
Μειονεκτήματα
Επιπλέον υλικό  Εμβαδόν και κατανάλωση ενέργειας
Πολυπλοκότητα
Πλεονεκτήματα
Χαμηλότερες καθυστερήσεις

## Slide 5
Πρόβλεψη των κρατουμένων
c3 = g3+p3(g2+p2(g1+p1(g0+p0cin))))

## Slide 6
Αθροιστές Προθέματος Prefix Adders
) = (gi + pigk, pipk)
(Gi, Pi) (Gk, Pk) = (Gi + PiGk, PiPk)
Απλή Σειριακή δομή του CLA Σε προθεματική έκφραση
(G0,P0) = (g0,p0)
(Gi, Pi ) = (gi, pi ) (Gi-1,Pi-1)
Πώς υπολογίζονται τα κρατούμενα ?

## Slide 7
J. Sklansky (1960)
Kogge-Stone (1973)
Brent-Kung (1982)
Levels : log2n
Fan-Out : 2
Area : n(log2n-1)+1
Levels : log2n
Fan-Out : n/2 + 1
Nodes : n/2*log2n
Levels : 2*log2n-1
Fan-Out : log2n+1
Area : 2(n-1)-log2n

## Slide 8
Προθεματικός αθροιστής
με κρατούμενο εισόδου
ci = Gi:0 + Pi:0c-1
Πρόσθεση ενός ακόμα επιπέδου
Το σήμα cin οδηγεί n κόμβους για τον υπολογισμό των κρατουμένων

## Slide 9
gi = gi * pi
Gi:j = gi + pigi-1 + … + pipi-1…pj+1gj
= pi [ gi + gi-1 + … + pi-1…pj+1gj ]
= pi* Hi:j
Sumi = ( pi-1 * Hi-1:0 ) xi
Sumi = Hi-1:0 ? ( pi-1 xi ) : xi
Ling

## Slide 10
Jackson
G4:0 = g4 + p4g3 + p4p3g2 + p4p3p2g1 + p4p3p2p1g0
= p4 * [ g4 + g3 + p3g2 + p3p2g1 + p3p2p1g0 ]
= (g4 + p4p3) * [ g4 + g3 + g2 + p2g1 + p2p1g0 ]
= (g4 + p4g3 + p4p3p2) * [ g4 + g3 + g2 + g1 + p1g0 ]
Gi:j = Di:j [ Bi:k + Gk-1:j ]
Gi:j = Di:j * Ri-k+1i:j
Di:j = Gi:j+1 + Pi:j
Bi:j = gi + gi-1 + … + gj
Ri-k+1i:j = Bi:k + Gk-1:j
Qi-m-1i:j = Pi:m * Dm-1:j

## Slide 11
Jackson Αναδρομικές Εφαρμογές
Radix - 2:
R = R1 + Q*R2
R = R1 + R2
Q = Q1*Q2
Q = Q1 ( R1 + Q2 )
Radix - 4:
R = R1 + Q1R2 + Q1Q2R3 +Q1Q2Q3R4
R = R1 + R2 + Q1R3 + Q1Q2R4
R = R1 + R2 + R3 + Q1R4
R = R1 + R2 + R3 + R4
Q = Q1( R1 + Q2( R2 + Q3(R3 +Q4)))
Q = Q1 * Q2( R2 + Q3(R3 +Q4))
Q = Q1 * Q2 * Q3(R3 +Q4)
Q = Q1 * Q2 * Q3 * Q4
Show Real Equations

## Slide 12
Άθροισμα Jackson
sumi = Gi-1:0 xi
sumi = ( Di-1Ri-1 ) xi
sumi = Ri-1 ? (Di-1 xi ) : xi

## Slide 13
Σχεδιαστικές Συμβουλές για Jackson Αθροιστές
Η κατασκευή του σήματος D πρέπει να γίνεται πριν από το σήμα R
Η κατασκευή του D να γίνεται από σήματα R και Q που έχουν είδη υλοποιηθεί
Αν η κατασκευή του όρου D γίνει με υλοποιημένο σήμα R τότε αυτό το R να μην ανήκει στο τελευταίο επίπεδο του αθροιστή

## Slide 14
Αθροιστές υπολοίπου 2n-1

## Slide 15
Προθεματικοί Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Βασική εξίσωση κρατουμένου
G’i = Gi + PiGn-1

## Slide 16
Προθεματικοί Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
G*i = Gi:0 + Pi:0Gn-1:0
= Gi:0 + Pi:0 ( Gn-1:i+1 + Pn-1:i+1 Gi:0 )
= Gi:0 + Pi:0Gn-1:i+1 + Pn-1:0Gi:0
= Gi:0 ( 1 + Pn-1:0 ) + Pi:0Gn-1:i+1
= Gi:0 + Pi:0Gn-1:i+1

## Slide 17
Παρουσίαση μιας έκφρασης για την διευκόλυνση διατύπωσης των εξισώσεων
Εναλλακτική λοιπόν διατύπωση για τους αθροιστές 2n-1
(G*i,P*i) = ( Gi:i+1 , Pi:i+1 )
Παράδειγμα
G1:6 = g1 + p1g0 + p1p0g7 + p1p0p7g6
G4:5 = G*4

## Slide 18
Ανάπτυξη των αθροιστών υπολοίπου 2n-1
Prefix
Ling
Jackson
16
32
8
32
64
64
16
8
16
32
8
64
Sparse-1
Sparse-2
Sparse-4
Sparse-1
Sparse-2
Sparse-4

## Slide 19
Αρχιτεκτονική δομή των αθροιστών
gi , pi , xi
Radix - 2
Radix - 4
SUM
gi , pi , xi
Radix - 4
Radix - 4
SUM
gi , pi , xi
Radix - 2
Radix - 4
Radix - 4
gi , pi , xi
Radix - 4
Radix - 4
Radix - 4
SUM
SUM
G1, H1, R1
G2, H2, R2
G1, H1, R1
G2, H2, R2
G1, H1, R1
G1, H1, R1
G2, H2, R2
G2, H2, R2
G3, H3, R3
G3, H3, R3
Μήκος Εισόδου | Radix κάθε επιπέδου
8 bit | 2x4
16 bit | 4x4
32 bit | 2x4x4
64 bit | 4x4x4

## Slide 20
Βασική Αρχιτεκτονική του 28-1 αθροιστή υπολοίπου

## Slide 21
Δομή του κώδικα HDL
_gpx
ai
bi
gi
pi
xi