## Slide 1: Αναδρομική Ling Αρχιτεκτονική για αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Βάσιλας Κωνσταντίνος
Επιβλέπον : Βέργος Χαρίδημος

## Slide 2: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Βασικές οικογένειες αθροιστών
Prefix τοπολογίες
Ling και Jackson παραγοντοποιήσεις
Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Σχεδιασμός του νέου αθροιστή
Μετρήσεις, Συγκρίσεις και αποτελέσματα

## Slide 3
Δυαδικός αθροιστής Διάδοσης κρατουμένου
Απλός Σχεδιασμός
Μεγάλες Καθυστερήσεις

## Slide 4
Αθροιστής Πρόβλεψης Κρατουμένου
(Carry Look Ahead)
Μειονεκτήματα
Επιπλέον υλικό  Εμβαδόν και κατανάλωση ενέργειας
Πολυπλοκότητα
Πλεονεκτήματα
Χαμηλότερες καθυστερήσεις

## Slide 5
Πρόβλεψη των κρατουμένων
c3 = g3+p3(g2+p2(g1+p1(g0+p0cin))))

## Slide 6
Αθροιστές Προθέματος Prefix Adders
) = (gi + pigk, pipk)
(Gi, Pi) (Gk, Pk) = (Gi + PiGk, PiPk)
Απλή Σειριακή δομή του CLA Σε προθεματική έκφραση
(G0,P0) = (g0,p0)
(Gi, Pi ) = (gi, pi ) (Gi-1,Pi-1)
Πώς υπολογίζονται τα κρατούμενα ?

## Slide 7
J. Sklansky (1960)
Kogge-Stone (1973)
Brent-Kung (1982)
Levels : log2n
Fan-Out : 2
Area : n(log2n-1)+1
Levels : log2n
Fan-Out : n/2 + 1
Nodes : n/2*log2n
Levels : 2*log2n-1
Fan-Out : log2n+1
Area : 2(n-1)-log2n

## Slide 8
Προθεματικός αθροιστής
με κρατούμενο εισόδου
ci = Gi:0 + Pi:0c-1
Πρόσθεση ενός ακόμα επιπέδου
Το σήμα cin οδηγεί n κόμβους για τον υπολογισμό των κρατουμένων

## Slide 9
gi = gi * pi
Gi:j = gi + pigi-1 + … + pipi-1…pj+1gj
= pi [ gi + gi-1 + … + pi-1…pj+1gj ]
= pi* Hi:j
Sumi = ( pi-1 * Hi-1:0 ) xi
Sumi = Hi-1:0 ? ( pi-1 xi ) : xi
Ling

## Slide 10
Jackson
G4:0 = g4 + p4g3 + p4p3g2 + p4p3p2g1 + p4p3p2p1g0
= p4 * [ g4 + g3 + p3g2 + p3p2g1 + p3p2p1g0 ]
= (g4 + p4p3) * [ g4 + g3 + g2 + p2g1 + p2p1g0 ]
= (g4 + p4g3 + p4p3p2) * [ g4 + g3 + g2 + g1 + p1g0 ]
Gi:j = Di:j [ Bi:k + Gk-1:j ]
Gi:j = Di:j * Ri-k+1i:j
Di:j = Gi:j+1 + Pi:j
Bi:j = gi + gi-1 + … + gj
Ri-k+1i:j = Bi:k + Gk-1:j
Qi-m-1i:j = Pi:m * Dm-1:j

## Slide 11
Jackson Αναδρομικές Εφαρμογές
Radix - 2:
R = R1 + Q*R2
R = R1 + R2
Q = Q1*Q2
Q = Q1 ( R1 + Q2 )
Radix - 4:
R = R1 + Q1R2 + Q1Q2R3 +Q1Q2Q3R4
R = R1 + R2 + Q1R3 + Q1Q2R4
R = R1 + R2 + R3 + Q1R4
R = R1 + R2 + R3 + R4
Q = Q1( R1 + Q2( R2 + Q3(R3 +Q4)))
Q = Q1 * Q2( R2 + Q3(R3 +Q4))
Q = Q1 * Q2 * Q3(R3 +Q4)
Q = Q1 * Q2 * Q3 * Q4
Show Real Equations

## Slide 12
Άθροισμα Jackson
sumi = Gi-1:0 xi
sumi = ( Di-1Ri-1 ) xi
sumi = Ri-1 ? (Di-1 xi ) : xi

## Slide 13
Σχεδιαστικές Συμβουλές για Jackson Αθροιστές
Η κατασκευή του σήματος D πρέπει να γίνεται πριν από το σήμα R
Η κατασκευή του D να γίνεται από σήματα R και Q που έχουν είδη υλοποιηθεί
Αν η κατασκευή του όρου D γίνει με υλοποιημένο σήμα R τότε αυτό το R να μην ανήκει στο τελευταίο επίπεδο του αθροιστή

## Slide 14
Αθροιστές υπολοίπου 2n-1

## Slide 15
Προθεματικοί Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
Βασική εξίσωση κρατουμένου
G’i = Gi + PiGn-1

## Slide 16
Προθεματικοί Αθροιστές υπολοίπου 2n-1
G*i = Gi:0 + Pi:0Gn-1:0
= Gi:0 + Pi:0 ( Gn-1:i+1 + Pn-1:i+1 Gi:0 )
= Gi:0 + Pi:0Gn-1:i+1 + Pn-1:0Gi:0
= Gi:0 ( 1 + Pn-1:0 ) + Pi:0Gn-1:i+1
= Gi:0 + Pi:0Gn-1:i+1

## Slide 18
Τεχνικές Αραίωσης - Sparseness
Sum6 =

## Slide 19
) = (gi + pigk, pipk)
(Gi, Pi) (Gk, Pk) = (Gi + PiGk, PiPk)

## Slide 20
Αναδρομική Ling Αρχιτεκτονική για αθροιστές υπολοίπου 2n-1